MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

Obra:- 	Execução de Piso Tátil de Alerta e Direcional para faixas Elevadas de Pedestres

Local:- 	Avenida e diversas Ruas Municipais

Colina – SP.

02.10.060 - Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas

1) Será medido pela área de vias, calçadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensões

indicadas em projeto aprovado pela contratante e/ou Fiscalização (m²).

2) O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão-de-obra

qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de vias,

calçadas, tanque e lagoas, com pontaletes de 3 x 3 em madeira Erisma uncinatum

(conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará).

11.20.050 - Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos

1) Será medido pelo comprimento total de juntas serradas (m).

2) O item remunera o fornecimento de equipamento e a mão de obra necessária para a

execução de corte de juntas por meio de serra de discos diamantados, na largura mínima

de 3 mm, e profundidade mínima de 3 cm, em pisos de concreto ou de alta resistência.

03.01.020 - Demolição manual de concreto simples

1) Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento

cadastral, ou aferido antes da demolição(m³).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas

para a execução dos serviços de: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em

concreto simples manualmente; a seleção e a acomodação manual do entulho em lotes.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

17.01.020 - Argamassa de regularização e/ou proteção

1) Será medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensões especificadas em

projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra

necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa.

30.04.030 - Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com

argamassa mista

1) Será medido pela área revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer

interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

2) O item remunera o fornecimento de ladrilho hidráulico podo tátil, para portadores de

deficiência visual, de 25 x 25 cm, com espessura média de 2,5 cm, em várias cores;

referência comercial ladrilho hidráulico Tátil Cônico, fabricação Pisos Paulista ou Podo

tátil, fabricação Mosaicos Bernardi ou equivalente; cimento, cal hidratada, areia, materiais

acessórios e a mão de obra necessária para os serviços: preparo e aplicação da

argamassa mista de assentamento; assentamento de ladrilho hidráulico, conforme

paginação prevista em projeto, sobre superfície regularizada, conforme recomendações

dos fabricantes e atendendo às exigências das Normas NBR 9457 e NBR 9050. Não

remunera os serviços de regularização da superfície e rejuntamento do piso.

30.04.070 - Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa

industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

1) Será medido pela de área piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferência,

acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).

2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexível para rejunte de

juntas, em várias cores, para áreas internas, externas, pisos ou paredes, e a mão de obra

necessária para os serviços de preparo da argamassa, aplicação da argamassa nas

juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de

acrílico, ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes

e atendendo às exigências da norma NBR 9457.

33.06.020 - Acrílico para quadras e pisos cimentados

1) Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer

interferência (m²).

2) O item remunera o fornecimento de tinta acrílica, a base de resinas acrílicas, com alta

resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água,

alcalinidade, maresia e intempéries; conforme norma NBR 11702. Referência Suvinil

Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex Acrílico com Quartzo da Sherwin Williams, ou

Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou Quadracryl Pisos e Paredes da Renner,

ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais acessórios e a mão-de-obra

necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme

recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, uma demão como primer, com a

tinta diluída em 40% de água, duas demãos de acabamento, com a tinta diluída em 20%

de água, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de base,

quando necessário.

05.07.040 - Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

1) Será medido por volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³).

2) O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual de terra ou

alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plástico ou metal até a

caçamba, remoção e transporte da caçamba até unidade de destinação final indicada pelo

Município onde ocorrer a geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal

finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que

atenda às exigências de legislação municipal, acondicionados em caçambas distintas,

sem mistura de material, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos serviços de remoção do entulho, resíduos provenientes

da construção civil, deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na

legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Conselho

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto nº 37952, de 11 de maio de 1999, e

normas;

b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da

mesma quando cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na

unidade de destinação final, independente da distância do local de despejo;

c) Fornecimento da mão de obra e recipientes adequados, necessários para o

transporte manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está

situada a caçamba;

d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na

caçamba;

e) A mão de obra, os materiais acessórios e os equipamentos necessários ao

carregamento, transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos

serviços prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte,

deverá apresentar o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) devidamente preenchido,

contendo informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu

destino, unidade de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta

destinação;

g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos

regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113,

NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

02.09.030 - Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à

disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

1) Será medido pela área real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação

(m²).

2) O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão de obra necessária e

ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados manualmente com

auxílio de ferramental apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos,

destocamento, fragmentação de galhos e troncos, empilhamento e transporte,

abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos com diâmetro do tronco até 5

cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de tocos,

raízes e troncos; raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura mínima de

15 cm; carga manual; e o transporte, interno na obra, num raio de um quilômetro.

06.02.020 - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

1) Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no

plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³).

2) O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual

em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.

05.07.040 - Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Descritivo acima

06.12.020 - Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg

1) Será medido pelo volume de aterro compactado (m³).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para

execução dos serviços de aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o

apiloamento em camadas de 20 cm, com maço de 30 kg e a disposição das sobras.

11.03.090 - Concreto preparado no local, fck = 20 MPa

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da

interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia

e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à

compressão de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.

11.16.020 - Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou

enchimento

1) Será medido pelo volume acabado, nas dimensões indicadas em projeto (m³).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o

transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro;

remunera também o apiloamento do terreno, quando necessário.

----------------------------------------

Jaci Salim Paro

Engenheiro Civil

CREA nº 0600920804

ART nº

Colina, 13 de dezembro de 2021.