# MEMORIAL DESCRITIVO

Obra : Ampliação EMEI Vereador José Ângelo de Souza

Local : Rua 2 n.º 73 – Vila Guarnieri - Colina/SP.

- – SERVIÇOS PRELIMINARES:

- Retirada da vegetação existente;

- Execução de gabarito de madeira esquadrado e nivelado para locação da obra;

- – INFRA-ESTRUTURA:

Brocas Ø 25cm:

- Brocas de concreto, diâmetro 25cm: 44,00unidades com profundidade de 4,00m e 4 ferros Ø 3/8” e estribo Ø 1/4" cada 20cm;

Viga Baldrame (0,20mx0,40mx193,00m):

- Escavação manual;

- Apiloamento da vala para simples regularização;

- Lastro de pedra britada e=5,00cm;

- Execução de viga baldrame em concreto preparado no local Fck=20MPa, armado com aço CA-50 ( 4 ferros Ø 1/2", 3 ferros Ø 3/8” estribo Ø 1/4”, nas dimensões de 0,20m x 0,40m x 114,30m.

Alvenaria de Embasamento:

- Execução de Alvenaria de Embasamento com bloco de concreto estrutural 19x19x39cm, impermeabilizada com argamassa cimento e areia 1:3 com aditivo hidrófugo.

Bloco de concreto (0,50mx0,50mx44,00unidades):

- Escavação manual;

- Execução de bloco em concreto preparado no local Fck=20MPa, armado com aço CA-50 Ø5/16” com dimensões de 0,50mx0,50mx44,00unidades.

- – SUPERESTRUTURA:

3.1 – Pilar de concreto (0,25 x 0,25) metros:

- Formas planas plastificadas para concreto aparente;

- Execução de Pilares em concreto preparado no local, Fck 25Mpa armados com aço CA-50 – 4 Ø 3/8” e Ø 1/4” cada 17cm.

3.2 – Pilar de concreto (0,15x0,25) metros:

- Execução de Pilares em concreto preparado no local, Fck 20MPa armados com aço CA-50 – 4 Ø 3/8” e Ø 1/4" cada 17cm.

4.0 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO:

- Alvenaria com tijolo cerâmico furado (baiano), espessura nominal 20centímetros;

- Amarração das paredes: verga em concreto armado com 4 ferros Ø 5/16", executadas abaixo das janelas, acima das janelas e portas e no respaldo .

5.0 – LAJE:

- Fornecimento e Instalação de Laje pré-fabricada vigota treliçada unidirecional, beta 20cm - 100Kg/m².

6.0 – COBERTURA:

- Execução de Estrutura de madeira tesourada para telhas cerâmicas, vão de 7,00metros e vãos de 7,01 até 10,00metros;

- Cobertura com telha cerâmica tipo romana, com inclinação de 30%;

- Cumeeiras emboçadas;

- Fornecimento e instalação de rufo de aço galvanizado natural e=0,65mm, corte até 400mm.

7.0 – ESQUADRIAS DE MADEIRA E METÁLICA:

Esquadrias de madeira:

- Fornecimento e instalação de porta de madeira PM-05, sarrafeada para pintura com batente de madeira 92x210cm completas com guarnições e ferragens;

- Quadro negro em massa-completo, dimensões 5,00mx1,20m;

- Fornecimento de faixa/batedor de proteção em madeira aparelhada natural 10x2,5cm instalada à 0,70m do piso nas salas de aula;

Esquadrias metálicas:

- Fornecimento e instalação de caixilho em ferro basculante: salas de aula (1,80x1,60)m;

- PE-02 Peitoril em concreto;

- Fornecimento e instalação de vidro liso comum incolor de e=4 mm.

8.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

- Cabo de cobre de 16mm², isolamento 750V isolação em PVC 70º C, instalado no quadro de entrada de energia do prédio;

- Fornecimento e instalação de quadro de distribuição geral 50A p/ 10 a 12 disjuntores com barramento com disjuntores termomagnéticos 2x10A a 2x50A, bipolar 220/380V, corrente de 10 a 50A;

- Cabo de 2,5mm² - 750V de isolação;

- Instalação de ponto de tomada 2P+T, padrão NBR 14136 corrente 10A - 250V, com eletroduto de PVC 25mm antichama amarelo, fio de 2,5mm², caixa 4" x 2" e espelho 4" x 2" (3,00 unidades em cada sala);

- Instalação de interruptor de 1 tecla simples 10A-250V, eletroduto PVC 25mm antichama amarelo, fio de 2,50mm², caixa 4" x 2";

- Instalação de luminária de LED de sobrepor com difusor translúcido <= 39W;

- Fornecimento de ventilador de parede 127V, D=60cm, com controle deslizante de velocidade, instalados nas salas de aula.

9.0 - REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE (INTERNAS E EXTERNAS)

- Execução de Chapisco;

- Execução de Emboço desempenado.

10.0 – PISOS, RODAPÉS E PEITORIS:

- Lastro de pedra britada para construção de calçadas ao redor do prédio à construir, e=5cm;

- Execução de passeio em concreto, fck=25MPa, incluindo preparo de caixa e=7cm ao redor do prédio à construir;

- Execução de lastro de concreto impermeabilizado e=5cm, em todo o prédio à construir;

- Argamassa de regularização e/ou proteção, e=2,5cm, em todo o prédio à construir;

- Fornecimento e assentamento de piso e rodapé cerâmico PEI-4, de 1ª qualidade, com argamassa industrializada colante e rejuntados com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5mm, em todo a área à construir;

- Fornecimento e instalação de soleira em granito;

11.0 – TINTAS E PINTURAS:

- Fornecimento e aplicação de tinta látex standart PVA para paredes internas e externas, em 02 demãos, sobre superfície limpa, lixada e aplicada selador, conforme recomendações do fabricante;

- Todo a área à construir receberá barrado: nas paredes internas na altura 2,10m e nas paredes externas na altura de 1,60m, em esmalte em massa,inclusive preparo, em 02demãos;

- Aplicação de esmalte em superfície metálica em 02 demãos, inclusive preparo;

- Aplicação de esmalte em esquadria de madeira em 02 demãos;

- Tinta látex para pisos cimentados;

- Verniz acrílico base solvente com 1 demão primer e 2 demãos verniz acrílico base solvente.

LIMPEZA FINAL DA OBRA:

A obra deverá ser entregue com todas as suas dependências limpas, livres de restos de materiais, de respingos ou qualquer sujeira.

Nota

1 – A firma vencedora deverá recorrer à Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, e Secretaria de Obras para sanar quaisquer dúvidas quando da execução da obra, em especial aquelas relacionadas à especificação de cores e acabamento, não indicadas neste Memorial Descritivo.

2 – A obra deverá ter o seu diário informando o andamento da mesma e o cumprimento de suas metas.

Colina, 20 de Janeiro de 2022.

_________________________________________

Débora Cristina Giro Del’Angelo Pinto Neto

Engenheira Civil

CREA – 5060715069